FIRMWARE CDP 21xx.

CDDAMP3RAM_20080326     26.03.2008

Po této aktualizaci je nutné provést RESET DEFAUT SETTING – SETUP MENU 9

- Přidání funkce Learn mode u CD-A(B)-MIDI FADER Control Up (Ya.-NRPN)

- Přidání funkce Learn mode u CD-A(B)-MIDI FADER Control Dn (Ya.-NRPN)

- Změna manuálu na str. 12-13 CD-A(B)-MIDI Feder Control Up/Dn.

CDDAMP3RAM_20080316     16.03.2008

Po této aktualizaci je nutné provést RESET DEFAUT SETTING – SETUP MENU 9

- Přidání položky do setup menu CD-A-MIDI Feder Up Delay, CD-B-MIDI Feder Up Delay v rozsahu 0ms – 2520ms. Tímto zpožděním se dá opozdit start CD při povelu z  Faderu. Změna manuálu na str. 11-13.

CDDAMP3RAM_20080216     16.02.2008

- Oprava automute u funkce A-Pause – eliminace přehrání prvního frame následující skladby při autopause.

CDDAMP3RAM_20071209     09.12.2007

- Úprava funkce REMOTE

- V setup menu je nová položka Remote mode (2/22)

- Volby Remote mode:  Play/Pause; Play; No.

- Úprava funkre Rep.Track, lze zařadit a vyřadit během hraní skladby

- Oprava Manuálu funkce REMOTE a Setup menu str. 10-11

CDDAMP3RAM_20071204     04.12.2007

- Oprava funkce Delete u programování skladeb

CDDAMP3RAM_20071201     01.12.2007

- Úprava textu v setup menu, AUTO -> Learn Mode

CDDAMP3RAM_20071128     28.11.2007

- Úprava startu MP3 přehrávání při zastavení mechaniky

CDDAMP3RAM_20071126     26.11.2007

- Úprava funkce SKIP u MP3 CD

- Oprava počtu položek v Setup Menu

- Oprava funkce INSERT u programování skladeb

CDDAMP3RAM_20071103     03.11.2007

- Možnost nahrání Firmware z CD

- Doplněno dočasné vypínání MIDI

- Doplněno zobrazení VOLUME CD u MP3

CDDAMP3RAM_20070523     23.05.2007